ТИПОВОЕ РЕШЕНИЕ

по оборудованию двухрубежных объектов панелями «Ладога»

Приведенная на рис.1 типовая схема объекта типа «магазин» предполагает вывод сигналов на ПЦН по двум ключам:

- Снимаемый в дневное время, на который выведены периметральные и пожарные извещатели.

- Круглосуточный, в дневное время работающий с тревожными кнопками, а в ночное – с извещателями, охраняющими объем объекта.

Общие требования, налагаемые на систему ОПТС, устанавливаемую на данном объекте:

- Система должна обеспечивать задержку на выход. Вход на объект всегда должен сопровождаться тревогой по обоим ключам. После сброса тревоги и сообщения о снятии на пульт, круглосуточный ключ переустанавливается на дневную работу с тревожными кнопками.

- Периметральный ключ должен браться сразу за постановкой системы под охрану и началом отсчета времени задержки с целью дать возможность персоналу объекта пройти звуковую проверку с пультом.

- Индикация должна отображать факт постановки объекта под охрану и факт тревоги, произошедшей на объекте, без разделения по ключам.

- При полном обесточивании системы ОПТС в режиме охраны, ПЦО должен получать сигнал тревоги.

ПЛАН ОБЪЕКТА

О1, О2 - объемные извещатели;

Д1…Д5 – датчики на открывание;

Ш1…Ш3 – объемные извещатели с диаграммой типа «штора»;

КТС1, КТС2 – кнопки тревожной сигнализации;

ПД1, ПД2 – пожарные дымовые извещатели.

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ

Разделы

Система не разделена на разделы

## Адресация клавиатур

| Адрес | Устройство | Опции / примечание |
| --- | --- | --- |
| 01 | Матричная клавиатура «Ладога КВ-М» |  |

## Адресация блоков расширения шлейфов сигнализации

не используются

## Адресация блоков расширения реле/памяти событий

| Адрес | Устройство | Опции / примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Ладога БРРПС» | №1 |

Установки реле

| № реле | Тип реле | Едини-ца измер. времени | Нач. знач. счет. | По тревоге в зоне № | Автомат вкл. реле | Коммутация | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | НР | ОР | НЗ |  |
| 1.1 | 27 - Вкл., когда раздел 1 поставлен на охрану | 1-фикса-ция | 30 | - | 0- недоступно | * | * |  | Постановка/ снятие раздела1 |
| 1.2 | 74 - Вкл. при тревоге в назначенной зоне | 1-фикса-ция | 30 | 01,02, 05 | 0- недоступно |  | * | * | Тревога в зонах периметра |
| 1.3 | 74 - Вкл. при тревоге в назначенной зоне | 1-фикса-ция | 30 | 03, 04, 06 | 0- недоступно |  | * | * | Тревога в зонах объема и КТС |
| 1.4 | 70 - Выкл. при неисправности или вмешатель-стве в устройст-во, подключен-ное к ЛС | 1-фикса-ция | 30 | - | 0- недоступно | * | * |  |  |
| 1.5 | 39 - Реле индикации, раздел 1, реж. 2. | 1-фикса-ция | 30 |  | 0- недоступно | * | * |  |  |

## ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПРИБОРА

## ПРОГРАММИРОВАНИЕ ОБЩИХ ПАРАМЕТРОВ (БЛОК 1)

Используются настройки по умолчанию

## КОНФИГУРАЦИЯ ЗОН (БЛОК 2)

#### Задержка входа 1 (секунды)

| Командная ячейка | 001 |
| --- | --- |
| Значение | 20 |

#### Задержка выхода (секунды)

| Командная ячейка | 003 |
| --- | --- |
| Значение | 30 |

#### Типы зон

| Командная ячейка | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер зоны | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Значение | 1 | 5 | 10 | 3 | 11 | 3 |

#### Условия для передачи сообщения о восстановлении ШС (зоны 1-6)

| Командная ячейка | 036-043 |
| --- | --- |
| Значение | 2 - восстановление ШС в норму |

#### Время реакции ШС (зоны 1-6)

| Командная ячейка | 068-073 |
| --- | --- |
| Значение | 2 - 500 мс |

#### Тип звукового сигнала (зоны 1-6)

| Командная ячейка | 079 | 080 | 081 | 082 | 083 | 084 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер зоны | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Значение | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |

3 – непрерывный

2 – пульсирующий

#### Схема ШС (зоны 1-6)

| Командная ячейка | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер зоны | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Значение | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |

3 – с оконечным резистором

5 – повышенной информативности

Разрешение программных зон (К1, К2, К3)

| Командная ячейка | 155 | 156 | 157 |
| --- | --- | --- | --- |
| Программная зона | К1 | К3 | К2 |
| Значение | 1-не разрешена | 2-разрешена | 1-не разрешена |

Тип звукового сигнала для программных зон (К1, К2, К3)

| Командная ячейка | 158 | 159 | 160 |
| --- | --- | --- | --- |
| Программная зона | К1 | К3 | К2 |
| Значение | 1-зуммер клавиатуры | 7-тихая тревога | 2-пульсирующий сигнал ЗО |

## БЦ ППКОП «Ладога»

| № зо-ны | Раз-дел | Этаж | Защищаемые помещения | Тип зоны | Тип восст. /ключ | Тип звуков. сигн. | Схема ШС | Дверной коло-кольчик | Разр. искл. | Разр. искл. в реж. Дом. | Извещатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1 | 1 | Главный вход | 1-Вход/выход с задерж.1 | 2-восст. в норму | 3-непрер ЗО | 3-с оконечн.рез. | нет | нет | нет | Д1, Ш1 |
| 02 | 1 |  | Фасад, окна | 5-Немедл. тр. | 2-восст. в норму | 3-непрер ЗО | 3-с оконечн.рез. | нет | нет | нет | Д2, Д3, Ш2, Ш3 |
| 03 | 1 |  | Тревожная | 10-24-часовая | 2-восст. в норму | 3-непрер ЗО | 3-с оконечн.рез. | нет | нет | нет | КТС1, КТС2 |
| 04 | 1 |  | Внутренние двери | 3-Прохода без задержки | 2-восст. в норму | 3-непрер ЗО | 3-с оконечн.рез. | нет | нет | нет | Д4, Д5 |
| 05 | 1 |  | Пожарная зона | 11-Пожарная | 2-восст. в норму | 2-пульси-рующий сигнал ЗО | 5-повыш. инфор-матив-ности | нет | нет | нет | П1, П2 |
| 06 | 1 |  | Объем | 3-Прохода без задержки | 2-восст. в норму | 3-непрер ЗО | 3-с оконечн.рез. | нет | нет | нет | О1, О2 |

ПРОГРАММИРОВАНИЕ РЕЖИМОВ ПОСТАНОВКИ НА ОХРАНУ (БЛОК 3)

используются настройки по умолчанию

УСТАНОВКА РЕЛЕ (БЛОК 7)

Функционирование реле

| Командная ячейка | 001 |
| --- | --- |
| Значение | 1 - выключено |

Функционирование реле (реле БРРПС 1)

| Командная ячейка | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Значение | 27 - Вкл., когда раздел 1 поставлен на охрану | 74 - Вкл. при тревоге в назначенной зоне | 74 - Вкл. при тревоге в назначенной зоне | 70 - Выкл. при неисправности или вмешатель-стве в устройст-во, подключен-ное к ЛС | 39 - Реле индикации, раздел 1, реж. 2. |

Включение реле при регистрации тревоги в зоне

| Командная ячейка | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер зоны | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Значение | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |

#### Количество БРРПС

| Командная ячейка | 079 |
| --- | --- |
| Значение | 1 |

ПРОГРАММИРОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ (БЛОК 9)

| Номер ячейки | Наименование | Установки | Расшифровка |
| --- | --- | --- | --- |
| 001 | Тип общего раздела | 1 | Нет общего раздела |
| 002 | Назначение зоны 1 к разделам | 1 | Раздел 1 |
| 003 | Назначение зоны 2 к разделам | 1 | Раздел 1 |
| 004 | Назначение зоны 3 к разделам | 1 | Раздел 1 |
| 005 | Назначение зоны 4 к разделам | 1 | Раздел 1 |
| 006 | Назначение зоны 5 к разделам | 1 | Раздел 1 |
| 007 | Назначение зоны 6 к разделам | 1 | Раздел 1 |
| 034 | Пароль администратора системы для доступа к разделам | 255 | Все разделы |
| 035 - 093 | Пароли пользователей для доступа к разделам | 1 | Раздел 1 |
| 094 - 109 | Назначение клавиатур разделам | 1 | Раздел 1 |
| 110 | Первый снял/последний поставил | 1 | Не разрешена |

Схема подключения к релейному модулю

# Text boxes

О2

Д5

Подсобное помещение

Торговый зал

ПД1

КТС1

ПД2

Клавиатура

Тамбур

Д4

Ш2

Ш1

Д2

Д3

Ш3

Д1

Главный вход

ТЛФ

линия

2к

ОУ ПЦН

ОУ «Атлас»

Фильтр

«АТЛАС-3»

12 В

Общ

Ладога БЦ

Цепь

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Конт.

НР1

Общ1

НЗ1

НР2

Общ2

НЗ2

НР3

Общ3

НЗ3

НР4

Общ4

НЗ4

НР5

Общ5

НЗ5

Ладога БРРПС

ТЛФ